## Slide 1: Les ordinateurs de plongée: caractéristiques principales pour la décompression
Groupe de travail IFR AURA
Mars 2018

## Slide 2: Liste des données importantes « décompression »
Ordinateur de plongée | Commentaires
1- Algorithme - Modèle déco | Pour info : 2 grandes familles
2- Compartiments | Pour info
3- Réglages durcissement | Différents types à savoir et savoir reconnaitre
4.1- Vitesse de remontée | Fixe (~ 10 m/mn) ou variable
4.2- Gestion remontée avec déco | Infos affichées ? DTR, ASC, TTS, TAT ….
5- Alarme Remontée trop rapide | Conséquences sur la déco?
6- Paliers profond - Deep Stop | Existence ? désactivable ?
7- Palier de sécurité recommandé | Optionnel, configurable ? désactivable ?
8- Palier de sécurité obligatoire | Existence ? Conséquence si non respect ?
9- Zone de décompression | Zone optimum ?
10- Alarme Interruption / omission du palier déco | Temps de violation autorisé avant blocage (48h ou 24h)

## Slide 3: Liste des données complémentaires ayant une incidence sur la plongée
Ordinateur de plongée | Commentaires
Autres alarmes disponibles | Existence ? Configuration ?
Plongée « consécutive » | Limites? Pour faire le parallèle avec les tables
Intervalle surface (IS) - durée de désaturation - Interdiction de vol | Pour info – utile en voyage
Planification - Simulation de plongée | Courbe de sécu ou vraie simulation ?
Gestion autonomie tps de gaz restant | Mode de calcul de l’autonomie ?
Étalonnage Eau douce / eau de mer | Conséquence possible sur prof. affichée
Choix unités de mesure | À vérifier pour éviter les surprises
Réglages Mélange | Nitrox en général – trimix pour TEK
Gamme profondeur | Déclenchement et prof. Max d’utilisation
Autres modes de fonctionnement | Profondimètre / Apnée / ….