## Slide 1: Les stations de gonflages : obligations réglementaires Arrêté du 20 novembre 2017 : Rassemble dans un texte unique l'essentiel des dispositions applicables à l’exploitation des équipements sous pression(ESP) Concerne les ESP : PS x V > 200 bars.l --- V > 1 litre --- PS > 1000 bars
Alex VAUTEY IR 77 IN 211

## Slide 2: Obligatoire dès lors la station contient un réservoir à une PS est supérieure à 4 bars et dont le produit pression maximale admissible par le volume est supérieur à 10 000 bars.l ; Par exemple 1 tampon de 50l à 200 bars = 50 x 200 = 10 000 -> donc dès que la station comporte au moins 1 tampon… Un contrôle de mise en service (CMS) est a réaliser par une personne compétente (exploitant, société extérieure) ; une attestation doit être établie et ce contrôle doit être consigné dans le registre d’exploitation. Son objectif est de vérifier : – le respect des conditions d’installation et d’exploitation – l’absence d’endommagement de l’équipement (transport) – la présence et la capacité à fonctionner des accessoires de sécurité prévus (soupapes...) – la présence des dossiers et documents requis pour son exploitation (registre, notice, …).
Alex VAUTEY IR 77 IN 211
CONTRÔLE DE MISE EN SERVICE (Obligatoire avant mise en service)

## Slide 3: La déclaration de mise en service est à faire en ligne ici : https://lune.din.developpement-durable.gouv.fr/externe/Accueil.do Elle comporte : - les principales caractéristiques de l'équipement (nom fabricant et le pays, n° de l'organisme notifié le cas échéant, date mise en service - les coordonnées de l'exploitant et le lieu d'installation ; - la déclaration de conformité délivrée par le fabricant pour l’équipement L’exploitant reçoit une preuve de dépôt de sa déclaration.
Alex VAUTEY IR 77 IN 211
DÉCLARATION DE MISE EN SERVICE (Obligatoire avant mise en service)

## Slide 4: Inspection Visuel (IV)-> TIV (aussi souvent que nécessaire) Requalification Périodique (RP) S’applique à tous les équipements sous pression dont le PS x V > 200 l.bars Blocs, tampons, filtres… (*) Maxi 3 ans dans le cas de la 1ere inspection après la mise en service de l’équipement
Alex VAUTEY IR 77 IN 211
Type ESP | IV | RP
Bouteille plongée | 12 mois | 24 mois ou 60 mois (si TIV)
Tampons | Maxi 4* ans | Maxi 10 ans
Filtres | Maxi 4* ans | Maxi 10 ans

## Slide 5
Alex VAUTEY IR 77 IN 211
Documents | Affichage Obligatoire | Exploitant | Installateur | Fabricant
Liste des personnes habilitées | X | X |  | 
Consignes d’utilisation du compresseur | X |  |  | X
Consignes de chargement | X |  | X | 
Consignes d’entretien | X | X | X | 
Consignes particulières | X | X |  | 
Manuel du compresseur |  |  |  | X
Cahier d’entretien |  | X | X | 
Cahier d’intervention |  | X |  | 
Cahier de gonflage |  | X (+ gonfleurs) |  |